7 February, 2003 -- ECE / ENGR 212

Quine-McCluskey illustrated

F(a, b, c, d) = ∑(0, 5, 6, 7, 11, 12, 23)

+ d(4, 10, 17, 19)

| 0 | 00000 | 00-00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00100 | 0010- |  |
| 5 | 00101 | 001-0 |  |
| 6 | 00110 | 0-100 | 001-- |
| 10 | 01010 | 001-1 |  |
| 12 | 01100 | 0011- |  |
| 17 | 10001 | 0101- |  |
| 7 | 00111 | 100-1 |  |
| 11 | 01011 | -0111 |  |
| 19 | 10011 | 10-11 |  |
| 23 | 10111 |  |  |

|  | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-00 | ♥ |  |  |  |  |  |  |
| 001-- |  | ♥ | ♥ | ♥ |  |  |  |
| 0-100 |  |  |  |  |  | ♥ |  |
| 0101- |  |  |  |  | ♥ |  |  |
| 100-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-11 |  |  |  |  |  |  | ♥ |
| -0111 |  |  |  | ♥ |  |  | ♥ |

Our example -- continued

_    _   _                    _   _   _

| |  |   |_   | |         | | | | |   |_|

| |  |_   _|  |_|         |_| | | |_  | |

!

0    1   2    3   4   5   6   7   8   9   10  11

Hazards

# Adjacent rectangles form hazards

X Y + X’ Z + Y Z

|  | X’Y’ | X’Y | X Y | XY’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z’ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z | 1 | 1 | 1 | 0 |

# Fix by adding more rectangles!

X Y + X’ Z + Y Z

|  | X’Y’ | X’Y | X Y | XY’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z’ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z | 1 | 1 | 1 | 0 |