24 February, 2003

ENGR / ECE 212

Full Adder

Three inputs

Adder bit  Ai

Adder bit Bi

Carry-in Ci

Two outputs

Sum bit Si

Carry-out Ci+1

Si = Ai Bi + Ai Ci + Bi Ci

Ci+1 = Ai ( Bi ( Ci

Ripple Carry Adder/Subtractor

M = 1, for subtract

M = 0, for add

C0 = M

Si = Ai (Bi ( M) + Ai Ci + (Bi ( M) Ci

Ci+1 = Ai ( Bi ( M ( Ci

Excel Spreadsheet example

74x283 data sheet

ALU – Arithmetic Logic Unit

Inputs

Two n-bit data words

Carry-in bit

m control bits

Outputs

One n-bit data word

Carry-out bit

Carry-propagate and carry-generate bits

Data equal bits

74x181 4-bit ALU

Carry propagation is slow!

Carry must pass through several gates per bit

| Generating a carry | Propagating a carry |
| --- | --- |
| 1011 0110 | 1001 0110 |

Look-ahead carry generator

Tree structured method of determining carry

74x182 look-ahead carry generator